## Slide 1
DAC
Atten
-46dB
ANT
TR
SW
PA
G=20dB
LNA
w/ Gain
ADC
PC
EP6
EP2
Enable PA
Duplex
Duplex
SW
PTT
RF1
RF3
Max = 35dBm
Min = -70dBm
(if Gx=1)
Max=15dBm
Min = -70dBm
Gain =
0 to 48 dB
Typ. = 20
Tx FIFO
Rx FIFO
FPGA
Gx
Gain 0-1
Sample Rate ksps | TX FIFO (8192 ) ms | RX FIFO (1024) ms | Bandwidth kHz
48 | 170.7 | 21.3 | 48
96 | 85.3 | 10.7 | 96
192 | 42.7 | 5.3 | 192
384 | 21.3 | 2.7 | 384
En PA | PTT | Duplex | Mode
0 | 0 | 0 | Receive
1 | 1 | 0 | Transmit
1 | 1 | 1 | Tx + Feedback
Hemes Lite 2
Radio